Понятие ОЭУ. Виды и системы освещения                                    Литература:   Сибикин с. 134

Установки электрического освещения используют во всех производственных, бытовых, общественных и других зданиях, в наружных установках. Это самый распространённый вид электроустановок. 13 – 14 % вырабатываемой электроэнергии тратится на освещение.

6

8

2                                                                                4                            5

7

3          1

1 – источник света

2 – патрон

3 – светильники

4 – выключатель

5 – розетка

6 – групповые линии распределительной сети

7 – распределительное устройство

8 – линия питающей сети.

Светильник состоит из лампы и осветительной арматуры. Арматура служит для перераспределения светового потока лампы, предохранения зрения от чрезмерной яркости, крепления и подключения лампы к системе питания, защиты её от механических повреждений и изоляции её от окружающей среды.

Виды освещения.

- Рабочее освещение

Предназначено для нормальной деятельности во всех помещениях и на открытых участках при недостаточном естественном освещении. Оно должно обеспечивать нормируемую освещённость в помещении на рабочем месте.

- Аварийное освещение

Предназначено для создания условий безопасной эвакуации людей при аварийном отключении рабочего освещения  в помещениях или продолжения работы на участках, где работа не может быть прекращена из –за условий технологического процесса. Аварийное освещение должно создавать освещённость не менее 5 % рабочего для продолжения работы или не менее 2 Лк

- Эвакуационное освещение

выполняется в местах прохода людей, на лестничных клетках жилых зданий высотой более 6 этажей, на основных проходах зданий,  где работают более 50 человек, а также в производственных помещениях с постоянно работающими там людьми, где выход в темноте опасен из – за работающего там оборудования. По основным проходам и на лестницах освещённость должна быть не менее 0,5 Лк на полу.

Питание аварийного и эвакуационного освещения должно осуществляться от другого, независимого источника энергии. Светильники должны иметь специальные знаки  и отличаться от светильников рабочего освещения.

- Охранное освещение

Является составной частью рабочего освещения. Выполняется вдоль границ охраняемой территории. Создаёт освещённость с обеих сторон ограды.

- Дежурное освещение

Предназначено для освещения помещений вне рабочего времени. Выполняется несколькими светильниками  рабочего освещения.

Также освещение может быть внутреннее и наружное (Освещение мест производства работ вне зданий, освещение улиц, площадей, площадок промышленных предприятий)

По ПУЭ освещение делят на 3 системы:

- Общее освещение применяют для всех типов помещений. Может быть равномерным ( освещает равномерно рабочие места по всему помещению)  и локализованным (Светильники размещают так, чтобы на основных рабочих местах создавалась повышенная освещённость. Рабочие места в этом случае сосредоточены группами)

- Местная система. Обеспечивает освещение рабочих мест. Выполняется светильниками, установленными непосредственно у рабочих мест. Применение только местного освещения запрещено.

- Комбинированная система. Представляет собой совокупность местного и общего освещения. При устройстве комбинированного освещения требуется чтобы светильники общего освещения создавали не менее 10 % нормируемой освещённости на рабочих местах.

Параметры источников света

- Номинальное напряжение U  (В)

- Номинальная мощность P (Вт)

- Световой поток F  (Лм) количество видимого глазом света, излучаемого лампой

- Освещённость E (Лк) Величина светового потока, приходящаяся на единицу поверхности

E= F /  S    (Лк)

- Срок службы лампы

Требования к осветительным установкам

- Безопасность

- Надёжность

- Бесперебойность

В соответствии с ПУЭ для питания осветительных электроустановок допускается напряжение не выше:

- Помещения с нормальными условиями окружающей среды: 220 (В)

- Помещения с повышенной опасностью: 42 (В)

- Особо опасные помещения: 12 (В)

Широко применяются три вида ламп:    1. Лампа  накаливания – тепловой источник света)

2. Люминесцентная лампа   - Газоразрядный источник света

3. Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) - Газоразрядный источник света

Тест по теме:  Понятие ОЭУ. Виды и системы освещения.

Вариант 1

- Подписать элементы структурной схемы осветительной электроустановки под  номерами: 1,4, 7

6

8

2                                                                                4                            5

7

3          1

В заданиях 2 -4 выбрать из предложенных все  правильные утверждения:

2.  Аварийное освещение предназначено:

А) для безопасной эвакуации людей

Б) продолжения работы, если она не может быть остановлена

В) Создаёт освещённость 0,5 Лк

Г) Создаёт освещённость 2 Лк

3.  Охранное освещение

А) Является составной частью рабочего освещения

Б) Для освещения помещений вне рабочего времени

В) Выполняется вдоль границ охраняемой территории

Г) Создаёт освещённость с обеих сторон ограды.

Д)  Выполняется несколькими светильниками  рабочего освещения.

4. Общее освещение может быть:

А) Местным

Б)  Локализованным

В)  Комбинированным

Г) Равномерным

5.   Найти соответствия цифра - буква:

1.Номинальное напряжение              А)     P (Вт)

2.Номинальная мощность                 Б)      E (Лк)

3.Световой поток                               В)    U  (В)

4.Освещённость                                 Г)     F  (Лм)

6. Вставить пропущенные слова:   Световой поток  это  …….           ……            глазом света, излучаемого лампой

7.  Как вы понимаете: нормируемое освещение (2-3 предложения)

Тест по теме:  Понятие ОЭУ. Виды и системы освещения.

Вариант 2

1.Подписать элементы структурной схемы осветительной электроустановки под  номерами: 2,3, 5,6

6

8

2                                                                                4                            5

7

3          1

В заданиях 2 – 4 выбрать из предложенных все  правильные утверждения:

2.Эвакуационное  освещение предназначено:

А) для безопасной эвакуации людей

Б) продолжения работы, если она не может быть остановлена

В) Создаёт освещённость 0,5 Лк

Г) Создаёт освещённость 2 Лк

Д) Выполняется в местах прохода людей

3. Дежурное освещение

А) Является составной частью рабочего освещения

Б) Для освещения помещений вне рабочего времени

В) Выполняется вдоль границ охраняемой территории

Г) Создаёт освещённость с обеих сторон ограды.

Д)  Выполняется несколькими светильниками  рабочего освещения.

4. В состав комбинированного освещения входит:

А) Местное

Б)  Локализованное

В)  Общее

Г) Равномерное

5. Найти соответствия цифра - буква:

1.Помещения с нормальными условиями окружающей среды                      А)   42 (В)

2.Помещения с повышенной опасностью                                                         Б)   12 (В)

3.Особо опасные помещения                                                                             В)  220 (В)

4. Освещённость                                                                                                  Г)   E= F /  S    (Лк)

6.Вставить пропущенные слова:

Освещённость  это величина     ……..   ……….,  приходящаяся на единицу поверхности

- Как вы понимаете: арматура лампы  (2-3 предложения)

Лампа  накаливания

Литература

1.Атабеков, Живов с. 19

Лампа накаливания — источник света, преобразующий энергию проходящего по спирали лампы электрического тока в тепловую и световую.

Параметры ламп накаливания

1.Напряжение  U=127-220 (В)

2. Мощность P=15-1500 (Вт)

3. Световой поток  F=7-20 (Лм\Вт)

4. Срок службы 1000 часов

Конструкция ламп накаливания

1.Колба лампы

2.Нить накала

3,4 Электроды

5. Цоколь

6. Контактная пластина

7. Изоляция

Лампа представляет собой стеклянную колбу, внутри которой в вакууме или инертном газе (Азот, Аргон, Криптон) находится вольфрамовая нить накала. При прохождении по ней тока нить раскаляется до 2600- 2700 градусов Цельсия и излучает световой поток. Нить накала укреплена на электродах. Один припаян к металлическому цоколю, другой - к контактной пластине. Цоколь и пластину разделяет изоляция. Лампа имеет низкий коэффициент полезного действия (кпд). Только 4% электроэнергии преобразуется в свет, остальное -  в тепло.

Отрицательно действуют на лампу колебания напряжения питающей сети, частые включения и отключения.

МАРКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

НВ -220/235-60

Б- 215/225-40

Б- биспиральная с аргоновым наполнением

БК- биспиральная с криптоновым наполнением

Г- газонаполненная

НВ- вакуумная

Цифры указывают напряжение и мощность лампы.