## Slide 1: Технико-экологическая характеристика азотной промышленности
БИОЛОГИЯ
Промышленная экология

## Slide 2: Азотная промышленность
К азотной промышленности относятся производства получения водорода методом конверсии природного газа, аммиака, азотной кислоты и азотных удобрений — аммиачной селитры NH4NO3 и мочевины (NH2)2CO, а также азотно-фосфорных удобрений.
Аммиак и азотная кислота являются важнейшими продуктами химической промышленности, около 75 % которых расходуется на получение азотных удобрений. Азотная кислота используется также для производства синтетических красителей, взрывчатых веществ, нитролаков, пластических масс, лекарственных синтетических веществ. Азотная кислота и жидкий пероксид азота N204 применяются в качестве окислительных компонентов жидкого топлива, а диоксид азота N02 — для стерилизации семян перед внесением их в почву.

## Slide 3: Производство азотной кислоты
Азотная кислота один из важнейших продуктов химической промышленности. По объему производства в мире (свыше 50 млн тонн в год) азотная кислота находится на втором месте после серной. В нашей стране около 40% азотной кислоты расходуется на производство сложных минеральных удобрений и нитратных солей.
Промышленность выпускает азотную кислоту следующих видов: 46 57% (масс.) HNO3, концентрированную (98,9% HNO3) и реактивную (54 68% HNO3).
В настоящее время наиболее широко применяется многотоннажное производство азотной кислоты из аммиака. Процесс окисления происходит с поглощением тепла
Атмосферный воздух, применяемый для производства азотной кислоты, забирается на территории завода или вблизи него. С целью избежания отравления катализатора воздух очищают от газообразных примесей и пыли в скруббере, орошаемом водой, не содержащей хлора.
Технологическая схема производства азотной кислоты
Аппаратурно-технологическая схема производства азотной кислоты: 1 фильтр воздуха; 2 реактор каталитической очистки; 3 топочное устройство; 4 подогреватель метана: 5 подогреватель аммиака; б смеситель аммиака и воздуха; 7 холодильник-конденсатор; 8 сепаратор; .9 абсорбционная колонна; 10 продувочная колонна; 11 подогреватель отходящих газов; 12 подогреватель воздуха; 13 сосуд для окисления нигрозных газов; 1/, контактный аппарат; 15 котел-утилизатор; 16, 18 двухступенчатый турбокомпрессор; 17 газовая турбина

## Slide 4: Загрязнение гидросферы
Виды сточных вод
Получение азотной кислоты
На современных установках получения азотной кислоты нет постоянных источников производственных сточных вод. Эти установки потребляют большое количество оборотной охлаждающей воды. Растворы, периодически сливаемые из насосов и другого оборудования, например при проведении ремонта, собирают в приямок и нейтрализуют.
Сточные воды, образующиеся на предприятиях химических производств, а также стоки, отводимые с территории промышленных предприятий, можно разделить на три категории:
производственные сточные воды (использованные в технологическом процессе производства или образующиеся при добыче полезных ископаемых);
бытовые стоки (от санитарных узлов производственных и непроизводственных корпусов и зданий, а также от душевых установок, имеющихся на территории промышленных предприятий);
атмосферные стоки (дождевые и образующиеся от таяния снега).

## Slide 5: Производство аммиака
В основе производства синтетического аммиака, из которого получают азотную кислоту, аммиачную селитру, карбамид и другие продукты, лежит фиксация азота из атмосферного воздуха. В качестве источника сырья водорода используются природный или коксовый газ. Реакция синтеза водорода и азота проходит при высоких температуре и давлении.

## Slide 6: Получение водорода для синтеза аммиака
Взаимодействие метана с водой протекает на никельсодержащем катализаторе. При полном превращении метана и СО образуется 4 моля водорода, к которому для получения аммиака добавляется стехиометрическое количество азота.
СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2 – Q1;
СО + Н2О ↔ СО2 + Н2 + Q2,

## Slide 7: Размещение промышленных объектов азотной промышленности
Согласно положениям п. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014г.) предприятие азотной промышленности являются химическими объектами первого класса, для которых ориентировочная санитарно-защитная зона (СЗЗ) установлена размером 1000 м.

## Slide 8: Размещение промышленных объектов азотной промышленности осуществляется на основе широкого спектра экономических и социально-экологических факторов:
постоянно растущим спросом на отечественном и мировом рынках азотной кислоты;
использованием современной технологии производства азотной кислоты и аммиачной селитры, отвечающей всем современным требованиям по безопасности и экологичности производства, масштабу бизнеса, а также уровню потребления ресурсов,
наличием развитой транспортной структуры и инженерных коммуникаций;
обеспечением природными ресурсами;
наличием трудовых ресурсов;
наличием отработанных процедур в сфере обращения с отходами производства и потребления;
социальной ответственностью бизнеса перед городским сообществом.

## Slide 9: Основные экологические аспекты
В азотной промышленности расходуются значительные количества воды и образуются газовые выбросы
Вода используется для орошения адсорбционных колонн и питания котлов-утилизаторов. При получении 56 — 60%-й азотной кислоты на стадии абсорбции на 1 т HN03 расходуется 350 — 450 кг воды.

## Slide 10: Загрязнение атмосферы
Газовые выбросы, получаемые при производстве азотных удобрений — аммиачной селитры и мочевины — содержат значительное количество взвешенных частиц готового продукта. Эти вещества являются биологически активными продуктами и при попадании в водоемы вызывают бурный рост растительности и цветение воды. Поэтому на выходе газового потока установлена батарея сухих циклонов и гидроциклонов для очистки их от механических примесей.

## Slide 11: Загрязнение атмосферы
Аммиак NH3 обладает токсичными свойствами и вызывает раздражение слизистых оболочек, ожоги, удушье. В воздухе рабочей зоны его ПДКрз составляет 20 мг*м3, а в воздухе населенных пунктов ПДК(.С не превышает 0,2 мг • м3.
  Источники выбросов аммиака:
  · На производстве, начиная от колонны синтеза и до налива жидкого аммиака в железнодорожные цистерны, возможны потери аммиака
  · Наиболее значительные выбросы аммиака в атмосферу происходят при продувке оборудования инертными газами
  · Аммиак попадает в атмосферу через различные неплотности оборудования, вентили.
Простейшим способом очистки отходящих газов от аммиака является его абсорбция водой. Иногда водную очистку дополняют доочисткой растворами кислот. Если в качестве абсорбента применяют серную кислоту, то получают раствор сульфата аммония. Процесс практически необратим, и его можно проводить в простых одноступенчатых аппаратах.
Если доочистку производят с помощью фосфорной кислоты, то получают раствор фосфата аммония, который можно использовать в качестве удобрения.

## Slide 12: Загрязнение атмосферы
Основными газовыми техногенными выбросами в производстве азотсодержащих продуктов являются оксиды азота. В связи с высокой токсичностью оксидов азота содержание их в воздухе жестко ограничено. Для рабочих зон ПДК оксидов азота в пересчете на N02 составляет 5 мг/м3, для приземного слоя атмосферы — 0,086 мг/м3.
Удельный выброс оксидов азота составляет около 25 кг/т азотной кислоты (в пересчете на 100%-ю концентрацию HN03).
Известен процесс поглощения оксидов азота водой. Возможно применение в качестве сорбента щелочных растворов, карбонатов натрия или аммония, мочевины.
Для снижения содержания оксидов азота в выбрасываемых газах до концентрации менее 0,01 об. % используют специальные методы очистки.
Радикальным методом, освоенным в промышленности, является восстановление оксидов до молекулярного азота с помощью различных восстановителей.

## Slide 13: Загрязнение атмосферы
Из системы продувки, регенерации и конверсии газов при операциях переливания готовой продукции выделяются в атмосферу оксиды углерода, аммиак и метан. Удельные выбросы от производства аммиака с метанатором составляют, кг/т продукции: аммиака — 100, метана — 45; а от производства с абсорбером оксидов углерода и системой регенерации выбросы составляют: оксида углерода (II) — 100, аммиака — 105, метана — 45.
Уменьшение этих выбросов достигается за счет внедрения новых мощных агрегатов синтеза (400—500 тыс. т/год), применения продувочных газов в производстве и сжигания на свече, использования оксида углерода (IV) для синтеза карбамида (мочевины). Мочевина применяется для нужд животноводства, в качестве удобрения, а также для синтеза других органических соединений. Применение двухступенчатых орошаемых скрубберов позволяет обеспечить эффективность очистки до 99 %.

## Slide 14
Многие газы, участвующие в химических процессах данного производства, способны образовывать с воздухом взрывчатую смесь. Так, для аммиака нижний предел взрываемости составляет 16, а верхний — 27 %, для оксида углерода (II) соответственно 12,5 и 75 %, водорода — 4 и 75 %, метана — 4,5 и 16 %, сероводорода — 4,5 и 46 %.

## Slide 15: Защита атмосферы
Для снижения и ликвидации выбросов азота («хвостовых газов», «лисьих хвостов»), которые могут достигать 5-12 т в сутки, внедряется каталитическое восстановление на палладиевом или ванадиевом катализаторе. Созданы установки для селективного восстановления оксидов азота аммиаком на катализаторе из редкоземельных металлов. При исходной концентрации оксидов азота 1000 — 3000 мг/л, температуре 480 0С и соотношении NH3/NO2 = 1 улавливается 95-99 % оксидов азота.
При получении концентрированной азотной кислоты выделяющиеся от конденсаторов оксиды азота улавливаются в абсорберах. Удельные выбросы оксида азота (IV) могут составлять 25-27,5 кг/т кислоты.
Для очистки выбросов применяют скрубберы и циклоны. Уменьшить указанные потери можно также с помощью различных фильтрующих материалов.

## Slide 16
В целях охраны окружающей среды перспективными представляются методы фиксации атмосферного азота с применением плазмохимических реакций. Совмещение плазменного процесса с разложением фосфорсодержащего сырья в атмосфере воздуха с одновременной фиксацией азота даст возможность получить из оксида фосфора (V) и оксидов азота смесь фосфорной и азотной кислот для производства комплексных удобрений с одновременным обесфториванием продуктов и отсутствием фосфогипса. Известен также способ фиксации азота из атмосферного воздуха с использованием естественных ферментов, в состав которых входит металлы. Он может быть в будущем использован также для синтеза углеводородов из оксида углерода (IV) и соды.

## Slide 17: АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Наиболее важными факторами, оказывающими наибольшее влияние на величины индивидуального, коллективного и социального рисков гибели людей и нанесения наибольшего ущерба являются:
  - военно-диверсионный или террористический акт;
  - разгерметизация оборудования, трубопровода;
  - землетрясение;
  - сильные морозы, снеговые нагрузки, ураганные ветра.
Места образования возможных аварийных ситуаций, действующих на промплощадке:
  - газоопасные, огневые, ремонтные работы;
  - склады сырья готовой продукции, наливные эстакады;
  - любое место на территории предприятия, где находятся заполненные аммиаком цистерны;
  - трубопроводы по обеспечению сырьем, полупродуктами, систем канализации;
  - склады хранения токсичных, взрыво-, газо- и пожароопасных веществ, горюче-смазочных материалов;
  - гидротехническое сооружение (ГТС) - установка сбора и переработки шламовых вод.

## Slide 18: Вывод
Основные экологические проблемы производства аммиака - это газообразные выбросы аммиака, оксидов углерода, метана, дымовых газов. Проблема снижения выбросов решается комплексно: увеличивается доля крупнотоннажных производств, совершенствуется и оптимизируется технологический процесс, внедряется высокоинтенсивное оборудование, предлагаются более эффективные катализаторы, применяются новые способы очистки газов, разрабатываются совмещенные процессы и производства, оцениваются новые сырьевые источники. Проведение комплексных мероприятий по улучшению экологического влияния производства аммиака позволяет достичь хороших показателей и минимизировать ущерб наносимый природе

## Slide 19: Дайте ответы на вопросы:
Составьте перечень загрязняющих веществ азотной промышленности, выбрасываемых в атмосферу
Какие аппараты используются в азотной промышленности для охраны атмосферы? Перечислите их.
Что такое адсорбция и абсорбция? В чём отличие этих процессов? Какой из них применяется чаще в азотной промышленности?

## Slide 20: Дайте ответы на вопросы
4. Назовите аппараты для очистки газообразных выбросов
1
2
3