## Slide 1: Герметичные системы, находящиеся под давлением

## Slide 2
Герметичность- непроницаемость жидкостями и газами стенок и соединений, ограничивающих внутренние объемы устройств и установок

## Slide 3
Герметичные системы
Трубопроводы
Газгольдеры (запас газа высокого давления)
Баллоны для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов
Сосуды для сжиженных газов
Сосуды, для ведения химических и тепловых процессов
Компрессоры, котлы

## Slide 4: Трубопроводы:
Аммиакопровод
Водопровод
Воздуховод
Газопровод
Нефтепродуктопровод
Мазутопровод
Паропровод

## Slide 5: Окраска трубопроводов
Транспортируемая по трубопроводу среда | Цвет окраски трубопроводов
ВОДА | зеленый
ПАР | красный
ВОЗДУХ | синий
ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ И НЕГОРЮЧИЕ | Желтый
КИСЛОТЫ | оранжевый
ЩЕЛОЧИ | фиолетовый
ЖИДКОСТИ ГОРЮЧИЕ И НЕГОРЮЧИЕ | Коричневый

## Slide 6
Внешние механические воздействия
Снижение механической прочности
Нарушение технологического режима
Конструкторские ошибки
Изменение состояния герметизируемой среды
Неисправности в контрольно-измерительных приборах и предохранительных устройствах
Ошибки обслуживающего персонала
Причины разрушения и разгерметизации систем повышенного давления

## Slide 7
Взрыв
Получение ожогов (термических и химических)
Травматизм
Отравления, связанные с применением инертных и токсичных газов
Радиационная опасность (использование в качестве теплоносителя радиоактивных металлов)
Опасности, возникающие при нарушении герметичности

## Slide 8
Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением
Конструкция установок должна обеспечивать безопасную работу
Сосуды, работающие под давлением
Трубопроводы, баллоны, цистерны
Окрашивают в цвета, соответствующие их содержимому, снабжают надписью с наименованием вещества
Оснащают :
Запорной и запорно-регулирующей арматурой
2.Предохранительными устройствами
3. Контрольными приборами для измерения давления и температуры

## Slide 9: Предохранительные устройства: 1. предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (предохранительные мембраны) 2. взрывные клапаны 3. предохранительные клапаны

## Slide 10: Техническое освидетельствование
1. Проводится по правилам, определенным РОСТЕХНАДЗОРОМ
2. Заключается во внутреннем осмотре , гидравлическом или пневматическом испытании

## Slide 11
Гидравлическое или пневматическое испытания :
закачка воды или воздуха под определенным давлением, превышающем рабочее
выдержка определенное время под давлением
внешний осмотр наружной поверхности сосуда, сварных соединений на предмет течи